## Slide 1
www.cecport.com
为客户服务 与伙伴共享
“中国芯”分销
2020.02
本次推荐：物联网芯片ASR6505
ASR PM：王正伟 13959192997

## Slide 2
14家控股上市公司
20家二级企业
员工人数逾15万
世界500强企业
信息安全
新型显示
信息服务
集成电路
Notes: 四大业务板块：新型显示 信息安全 信息服务 集成电路
发展以新一代信息技术为核心的战略新兴产业
发展由传统商贸等业务转型而来的现代服务业
代表公司：
新型显示：冠捷科技 中电熊猫
信息安全：中国软件 长城信息
信息服务：中电国际 中电港
集成电路：中国华大 澜起科技 盛科 飞腾

## Slide 3
总部
深圳
成立于
2014年
最佳分销商
员工
800+
连续17年
《国际电子商情》
常务 理事 中国电子商会
理 事 长 中国信息产业商会电子分销商分会
常务副会长 深圳市计算机行业协会
常务副会长 深圳市安全防范行业协会
中电港概览
单位：亿元
2018
Chart: 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
 | 21 | 25 | 36 | 45 | 69 | 100 | 116
营业收入
2012
2013
2014
2015
2017
2016
单位：亿元
2018
Notes: 2016年营业收入102亿元，跨入百亿级行列。2017年营业收入135亿元。

## Slide 4
三大核心业务
以开发共享的产业互联理念，围绕元器件产业创新，发展设计链支持、元器件分销和智慧供应链的综合服务解决方案
以应用创新为驱动，以体系服务为支撑
设计链服务
元器件分销
发展
支持
供应链服务
新分销

## Slide 5
LoRa的技术和特性
LoRa的技术
LoRa：远距离无线电（Long Range Radio），是LPWAN通信技术中的一种。
LoRa是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。
一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统，进而扩展传感网络，LoRaWAN，LinkWAN，MESH组网，自组网等。
LoRa的特性：远距离、低功耗（电池寿命长）、多节点、低成本。

## Slide 6
LoRa技术应用领域
路灯监控
无线抄表
（水、电、燃气、热表等）
垃圾管理
自动售货机监控
交通流量监控
桥梁负载监控
公共饮水机
水质监控
烟雾监测
物品追踪
井盖管理
车位管理
电力线路监控
温度、压力监测

## Slide 7
ASR6505内部结构：由SX1262集成stm8L152
特点：
  sx1262发射功率：发送功率最大22dBm，sx1278只有20dBm；
  Sx1262天线引脚：sx1278高频和低频引脚是分开的，sx1262所有频段都是一个引脚；
  Sx1262接收设计：sx1262接收为两个引脚，是天线端转成一个差分信号，抗干扰能力更强；
  集成的MCU为stm8L152系列，支持LCD控制，且功耗很低；
ASR6505硬件构成

## Slide 8
支持频率范围：15MHz~960Mhz；
最大输出功率：22dBm，一般能做到21dBm；
接收灵敏度：-140dBm；
带RTC睡眠电流：2uA；
发射电流：22dBm：108mA；17dBm：50mA；14dBm:40mA；
接收电流：10mA；
MCU资源：1个IIC硬件接口、2个串口、1个SPI、3个ADC；
ASR6505性能指标

## Slide 9
ASR6505引脚描述

## Slide 10
ASR6505文档说明

## Slide 11
ASR6505参考设计

## Slide 12
硬件电路如何设计：看《ASR6505_硬件设计应用指南_V11_191008.pdf》文档；其中参考原理图为ASR6505_MODULE_BOARD_V11_190819.DSN，需要使用cadence中的oracad打开此原理图；
PCB设计：ASR6505中的参考PCB中电阻电容基本都是0201的封装，用户模块一般会修改成0402，推荐PCB设计4层半，层结构顺序为信号、GND、信号、GND；第二层需有完整的GND；射频的微带线需满足50欧阻抗；
射频如何调试：看《LoRa 模块RF调试指南.pdf》，该文档详细介绍了如何调整发射功率；
测试发射功率、接收灵敏度：看《ASR6505 Test Report_V11_190829.pdf》，该文档主要是使用频谱仪、矢量信号发生器，测试发射功率、接收灵敏度和休眠电流；建议对功耗测试严格的用户有条件的情况下采用“功率分析仪”，万用表测试的只是平均值，不能很好的测试出峰值，且万用表不能自动切换量程；
测试发射功率、接收灵敏度：除了上面的方法外，还可以看《CMW综测仪LoRa测试指南.pdf》，该文档是使用综测仪测试；
测试发射功率、接收灵敏度的AT命令：《ASR6505_Demo Board测试指南.pdf》，使用此测试必须下载SDK中的“BoardTest”项目；
GPIO说明：看《ASR6505_PINMAP_V3_5.xlsx》说明
ASR6505设计文档

## Slide 13
1、下载工具：使用stlink，需要接SWIM、reset、gnd引脚；
2、默认调试串口是接的ASR6505的21、22引脚，是串口1。
使用波特率115200，8，N,1；使用时发送at指令需要加换行符"\n";
ASR6505 代码下载及串口调试

## Slide 14
下载地址：tongxinmao.com/upload/comnet.zip
ASR6505 串口调试工具推荐

## Slide 15: ASR6505 硬件软件开始啦
相关技术支持：王正伟 13959192997 （微信）
技术支持QQ群：753601669
ASR6505软件应用开发

## Slide 16
如何搭建环境：看《ASR6505_应用开发环境搭建指南.pdf》，推荐使用IAR；版本为IAR for stm8 3.10.4
Sdk代码说明：《ASR6505_应用开发DEMO说明.pdf》
API说明：《ASR6505_芯片API使用手册.pdf》，描述了如何使用串口、SPI、IIC、lora收发数据等函数；
ASR6505_LinkWan参数配置说明，是针对阿里LinkWAN的设计。
ASR6505软件文档

## Slide 17
1、BoardTest：用于测试发送功率、接收灵敏度，测试需要下载此工程，带基本AT指令；
2、Class A：标准lorawan ClassA通信方式工程；
3、Class C：标准lorawan ClassC通信方式工程；
4、LCD：lcd显示控制案例；
5、linkwan：支持阿里云linkwan的工程；
6、pingpong：pingpong测试工程；
ASR6505 SDK目录

## Slide 18
双击workspace.eww，即可打开工程；
ASR6505 代码：以class A说明

## Slide 19
ASR6505代码

## Slide 20
ASR6505代码 选项

## Slide 21
ASR6505代码 选项

## Slide 22
ASR6505代码 优化选项

## Slide 23
ASR6505代码 依赖库

## Slide 24
ASR6505代码 编译、下载

## Slide 25
ASR6505 显示行号

## Slide 26
1、commissioning.h：密钥、deveui等定义；
2、RegionCN470.h：中国区470mac参数；
ASR6505 主要文件

## Slide 27
ASR6505 如何调试

## Slide 28
ASR6505 如何调试

## Slide 29
ASR6505 接收数据配置

## Slide 30
ASR6505 发送数据配置

## Slide 31
ASR6505 如何发送数据

## Slide 32
ASR6505 如何发送数据

## Slide 33
ASR6505 确认帧事件回调

## Slide 34
https://github.com/zhangjun1992/asr6505_sdk_at_linkwan.git
https://github.com/zhangjun1992/asr6505_sdk_at_lorawan.git
ASR6505 带at指令的工程

## Slide 36
谢 谢
为客户服务 与伙伴共享
www.cecport.com